## Slide 1
中南大学
EDA课程设计
张俊
1

## Slide 2
目录
1.课程设计目的
2.课程设计要求
3.体系结构设计
4.仿真测试
中南大学
2

## Slide 3
一、课程设计目的
中南大学
掌握硬件描述语言Verilog HDL的语法及设计技巧，了解Quartus II软件的应用，学习Quartus II环境下设计CPU的基本过程；掌握CPU设计代码的含义以及CPU的工作原理；了解CPU与内存RAM间的连接数据的传输过程；学习硬件流水线的工作原理及设计技巧；掌握RTL代码的仿真验证技术。融会贯通课堂讲授内容，通过知识的综合运用，加深对计算机系统各模块的工作原理及相互联系的认识。学习设计和调试计算机的基本步骤和 方法，提高使用软件仿真工具和集成电路的基本技能。培养科学研究的独立工作能力，取得工程设计与组装调试的实践和经验。
3

## Slide 4
二、课程设计要求
中南大学
理解指令集定义，进行硬件体系结构设计，画出RISC处理器的体系结构图（指令集见instruction set.doc)。
使用硬件描述语言Verilog HDL完成RISC处理器的RTL设计。
参考给出的RISC_test.v，搭建测试模块；为每条指令编写基本测试代码，转换为二进制文件，利用ModelSim仿真验证是否每条指令都能正确执行；编写完整的测试代码（确保包含所有指令），验证处理器的正确执行。
QuartusII中建立工程，加入RISC处理器、UART模块、指令存储器、数据存储器及总线模块进行综合编译，确认RISC处理器的最大工作主频，并连接UART电缆，利用串口通信测试RISC处理器是否能正常工作。
课程设计分组进行，各自提交课程设计报告。
4

## Slide 5
三、体系结构设计
中南大学
5
5段流水线设计：
IA : Instruction Address calculation stage
IF : Instruction Fetch stage
DC : Decode stage
EX : Execution stage
WB : Write Back stage
IA
IF
DC
EX
WB
流水线技术

## Slide 6
三、体系结构设计
中南大学
6
5段流水线设计：
IA
IF
DC
EX
WB
IA
IF
DC
EX
WB
IA
IF
DC
EX
WB
IA
IF
DC
EX
WB
Inst0
Inst1
Inst2
Inst3
流水线技术
IA
IF
DC
EX
WB
Inst3

## Slide 7
三、体系结构设计
中南大学
7
设计步骤
1 数据通路的设计
  数据流向
    存储器 Instruction Memory, Data Memory，
    寄存器堆栈 Register File,
    流水线寄存器 Pipeline Register，
    运算器 ALU,
    多路选择器 multiplexers.
  32-bit
Notes: 紧耦合片内存储器

## Slide 8
三、体系结构设计
中南大学
8
设计步骤
2 控制电路
  从数据通路接收指令码，进行译码产生控制信号；
    多路选择器的选择
    寄存器堆栈写信号
    流水线寄存器写信号
    流水线寄存器清除信号
    存储器写信号
    ALU操作信号
    ……

## Slide 9
三、体系结构设计
中南大学
9
运算指令（加减、逻辑运算）
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
读取指令
PC
Adder
2

## Slide 10
三、体系结构设计
中南大学
10
运算指令（加减、逻辑运算）
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
指令译码
Decoder
DCEX
Register
File(GPR)
PC
Adder
2

## Slide 11
三、体系结构设计
中南大学
11
运算指令（加减、逻辑运算）
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
执行运算
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2

## Slide 12
三、体系结构设计
中南大学
12
运算指令（加减、逻辑运算）
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
写回结果

## Slide 13
三、体系结构设计
中南大学
13
Data Hazard (运算指令)
Notes: Forwarding

## Slide 14
三、体系结构设计
中南大学
14
ByPass(运算指令)
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controller
WBXX

## Slide 15
三、体系结构设计
中南大学
15
移位指令、MOV指令
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler
WBXX

## Slide 16
三、体系结构设计
中南大学
16
读写指令
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler
WBXX
DATA
Memory

## Slide 17
三、体系结构设计
中南大学
17
跳转指令
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler
WBXX
DATA
Memory
Adder
左移1位
mux
左移1位
IFDC_Flush

## Slide 18
三、体系结构设计
中南大学
18
WAIT指令
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler
WBXX
DATA
Memory
Adder
左移1位
mux
左移1位
PC_W
IFDC_W
IFDC_Flush

## Slide 19
三、体系结构设计
中南大学
19
Data Hazard(写指令)

## Slide 20
三、体系结构设计
中南大学
20
Data Hazard(写指令)

## Slide 21
三、体系结构设计
中南大学
21
Data Hazard(读指令)

## Slide 22
三、体系结构设计
中南大学
22
读写指令的bypass
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
DCEX
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler
WBXX
DATA
Memory
Adder
左移1位
mux
左移1位
PC_W
mux
mux
mux
IFDC_W
IFDC_Flush

## Slide 23
三、体系结构设计
中南大学
23
读写指令的bypass（FPGA版）
IA
IF
DC
EX
WB
Instruction
Memory
IFDC
Decoder
ALU
EXWB
Register
File(GPR)
PC
Adder
2
mux
mux
BP Controler 1
WBXX
Adder
左移1位
mux
左移1位
PC_W
mux
DATA
Memory
mux
mux
IFDC_W
IFDC_Flush
DCEX
BP Controler 0

## Slide 24
三、体系结构设计
中南大学
24
组件模块
加法器
Add
A
B
C

## Slide 25
三、体系结构设计
中南大学
25
组件模块
选择器
MUX
A
C
D
B
Sel
MUX
A
B
D
Sel

## Slide 26
三、体系结构设计
中南大学
26
组件模块
流水线寄存器
PC | PC(#32)
IFDC | Instruction(#16)
DCEX | ALU_OP(#4), DW(#1),WB(#1), WBData_Sel(#1), Reg0(#32),Reg1(#32),Imm(#5),RegAddr0(#5),RegAddr1(#5)
EXWB | WB(#1),WBData(#32),WBAddr(#5)
WBXX | WB(#1),WBData(#32),WBAddr(#5)

## Slide 27
三、体系结构设计
中南大学
27
组件模块
译码器
Decoder
OpCode (#6)
ALU_OP(#4)
DW(#1)
WB(#1)
PC_W(#1)
IFDC_W(#1)
WBData_Sel(#1)

## Slide 28
三、体系结构设计
中南大学
28
组件模块
Register File
RegFile
(32 registers)
RegAddr0 (#5)
Reg0(#32)
Reg1(#32)
RegAddr1 (#5)
WBData (#32)
Waddr (#5)
WB(#1)

## Slide 29
三、体系结构设计
中南大学
29
组件模块
ALU
ALU
ALU_OP (#4)
ALU_Result(#32)
OP0 (#32)
OP1(#32)
ALU_Z(#1)
ALU_N(#1)

## Slide 30
三、体系结构设计
中南大学
30
组件模块
ByPass Controller
BPController
Sel0(#2)
EXWB_WB(#1)
EXWB_WBAddr(#5)
WBXX_WB(#1)
WBXX_WBAddr(#5)
Sel1(#2)
Sel2(#2)
DCEX_DW(#1)
DCEX_RegAddr0(#5)
DCEX_RegAddr1(#5)
DCEX_WB(#1)

## Slide 31
四、仿真测试
中南大学
31
仿真平台
RISC16
DATA
Memory
Instruction
Memory
InstAddr
（#32）
Inst （#16）
DAddr
（#32）
DW
（#1）
WData
（#32）
RData
（#32）
CLK
Rstn
TestBench

## Slide 32
四、仿真测试
中南大学
32
步骤
1.完成/RISC16/RISC16.v的RTL设计；
2.在simulation中建立ModelSim工程，添加设计文件(RISC16.v)及测试文件(RISC16_test.v,InstRAM.v,DataRAM.v)，编译；
3.在脚本窗口输入vsim work.RISC16_test
4.执行仿真：run –all
如果结果正确，会显示消息“Simulation completely successful”，否则显示消息“Execution error happened!!!”。
重新执行：restart

## Slide 33
五、FPGA测试（RISC16+UART通信）
中南大学
33
RISC16+UART通信平台
RISC16
DATA
Memory
(DataRAM)
Instruction
Memory
(InstRAM)
InstAddr
（#32）
Inst （#16）
DAddr
（#32）
DW
（#1）
WData
（#32）
RData
（#32）
CLK
Rstn
UART
BUS
TXD
RXD

## Slide 34
五、FPGA测试（UART通信）
中南大学
34
步骤
1.在FPGA子目录中建立QuartusII工程RISC16_UART；
2.利用MegaWizard Plug-in Manager定制InstRAM(1-port:ROM,256x16,输出端口不用寄存器保存),并指定初始化文件InstRAM.hex.
3.利用MegaWizard Plug-in Manager定制DataRAM(1-port:RAM,256x32，输出端口不用寄存器保存),并指定初始化文件DataRAM.hex.
4.添加所有设计文件（RISC16,UART,BUS,InstRAM, DataRAM)；
5.设计顶层模块RISC16_UART（代码方式或原理图方式）
6.引脚分配；
7.在Assignment>Setting中，勾选Physical Synthesis Optimization>Perform register retiming及Effort level:Extra; Analysis & Synthesis Setting>Optimization Technique:Speed, 进行编译。
8. 配置FPGA，连接RS232电缆，运行串口通信.exe,设置串口（设备管理器中可查找串口号），波特率4800，数据位8， 校验位无，停止位1，不勾选校验，勾选HEX、自动换行、显示间隔等；点击“打开串口”，在发送栏输入数据“00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F”,点击发送，观察接受窗口是否能够接受到每个字节+4后结果。